# Decoder: Miningen Light 2
Miningen Light 2 ist DER Decoder auf unserer Modellbahn-Anlage.de. Er soll die Verbindung zwischen DCC-Zentralen und Hardware sein.
## Ein- und Ausgänge des Decoders
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// DARSTELLUNG DES DECODERS, SEINER EIN- UND AUSGÄNGE
//
// _________
// PC6 REST RESET-o|1 28|o-Druckknopf/I/O 7 analog 5 PC5
// PD0 digital 0 (RX) I/O 3-o|2 27|o-I/O 6 analog 4 PC4
// PD1 digital 1 (TX) I/O 5-o|3 26|o-DKnopf LED analog 3 PC3
// PD2 digital 2 DCC IN-o|4 25|o-I/O 2 analog 2 PC2
// PD3 digital 3 ~ WS2812B-o|5 24|o-I/O 1 analog 1 PC1
// PD4 digital 4 BOARD LED-o|6 23|o-I/O 4 analog 0 PC0
// VCC-o|7 22|o-GND
// GND-o|8 21|o-AREF
// PB6 CLOCK-o|9 20|o-VCC
// PB7 CLOCK-o|10 19|o-LED5 digital 13 PB5
// PD5 digital 5 ~ LED1-o|11 18|o-LED4 digital 12 PB4
// PD6 digital 6 ~ LED3-o|12 17|o-LED6 ~ digital 11 PB3
// PD7 digital 7 LED2-o|13 16|o-LED7 ~ digital 10 PB2
// PB0 digital 8 Relais-o|14_____15|o-Servo/LED8 ~ digital 9 PB1
//
// Define Pins
#define IO3 0
#define IO5 1
#define DCC 2
#define WS2812B 3
#define BOARD_LED 4
#define LED1 5
#define LED3 6
#define LED2 7
#define Relais 8
#define Servo 9 #(oder LED8)
#define LED7 10
#define LED6 11
#define LED4 12
#define LED5 13
void setup()
{
  pinMode(RED, OUTPUT);
  pinMode(GREEN, OUTPUT);
  pinMode(BLUE, OUTPUT);
  digitalWrite(RED, HIGH);
  digitalWrite(GREEN, LOW);
  digitalWrite(BLUE, LOW);
}
## LED per DCC ein- und ausschalten

#include <NmraDcc.h>
NmraDcc Dcc;
const int ledPin = 13;
const int dccPin = 2; // DCC-Eingang
void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  Dcc.pin(dccPin, 0); // DCC-Eingang initialisieren
  Dcc.begin(); // DCC-Decoder starten
}
void loop() {
  Dcc.process(); // DCC-Befehle verarbeiten
}
// Diese Funktion wird aufgerufen, wenn ein DCC-Befehl für diese Adresse kommt
void notifyDccAccTurnout(uint16_t addr, uint8_t direction, uint8_t outputPower) {
  if (addr == 1) { // Adresse 1
    if (direction == 1) {
      digitalWrite(ledPin, HIGH);
    } else {
      digitalWrite(ledPin, LOW);
    }
  }
}
## LED faden mit DCC
const int dccInputPin = 2; // Eingang vom DCC-Decoder
const int ledPin = 9; // LED-Pin (muss PWM-fähig sein: 3, 5, 6, 9, 10, 11)
int brightness = 0;
int fadeAmount = 5; // Schrittweite für das Faden
bool fadeIn = true; // Richtung: ein- oder ausfaden
void setup() {
  pinMode(dccInputPin, INPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}
void loop() {
  if (digitalRead(dccInputPin) == HIGH) {
    // LED langsam ein- und ausfaden
    analogWrite(ledPin, brightness);
    brightness = brightness + fadeAmount;
    if (brightness <= 0 || brightness >= 255) {
      fadeAmount = -fadeAmount; // Richtung umkehren
    }
    delay(30); // Verzögerung für sanftes Faden
  } else {
    analogWrite(ledPin, 0); // LED aus
    brightness = 0;
  }
}
## LED schaltet hier sofort aus, wenn der DCC Befehl kommt
const int dccInputPin = 2; // Eingang vom DCC-Decoder
const int ledPin = 9; // LED-Pin (PWM-fähig: 3, 5, 6, 9, 10, 11)
int brightness = 0;
int fadeAmount = 5;
bool fadeIn = true;
void setup() {
  pinMode(dccInputPin, INPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}
void loop() {
  if (digitalRead(dccInputPin) == HIGH) {
    // LED langsam ein- und ausfaden
    analogWrite(ledPin, brightness);
    brightness = brightness + fadeAmount;
    if (brightness <= 0 || brightness >= 255) {
      fadeAmount = -fadeAmount;
    }
    delay(30);
  } else {
    // LED sofort ausschalten, wenn DCC-Befehl LOW ist
    analogWrite(ledPin, 0);
    brightness = 0;
  }
}