# BASCOM LEDs an und aus Beispielcodes
## LED an/aus am ATtiny13
' LED an/aus / ' LED wird bei Tastendruck abwechselnd an- bzw. ausgeschaltet / ' / ' In: Portb.3 Taste / ' Out: Portb.0 LED / ' / $regfile = "attiny13.dat" / $crystal = 1200000 / $swstack = 10 / Config Portb.3 = Input / Taste Alias Pinb.3 'WICHTIG: PIN... nicht port... fuer EINGABE / Portb.3 = 1 'Pullup-Widerstand / Config Portb.0 = Output 'Portb.0 als Ausgabe / Led Alias Portb.0 'Definition von Aliasnamen / Do / If Taste = 0 Then 'Wenn Taste gedrueckt / Toggle Led 'Zustand an/aus wechseln / Wait 1 'damit nicht sofort wieder umgeschaltet wird / End If / Loop ' / End

## LED an/aus am ATtiny13 Version 2
' LED an/aus / ' LED wird bei Tastendruck abwechselnd an- bzw. ausgeschaltet / ' / ' In: Portb.3 Taste / ' Out: Portb.0 LED / ' / $regfile = "attiny13.dat" / $crystal = 1200000 / $swstack = 10 / Config Portb.3 = Input / Taste Alias Pinb.3 'WICHTIG: PIN... nicht port... fuer EINGABE / Portb.3 = 1 'Pullup-Widerstand / Config Portb.0 = Output 'Portb.0 als Ausgabe / Led Alias Portb.0 'Definition von Aliasnamen / Do / If Taste = 0 Then 'Wenn Taste gedrueckt / Toggle Led 'Zustand an/aus wechseln / Waitms 50 'wartet wegen Tastenprellen bei Druecken / Do : Loop Until Taste = 1 'warten bis Taste nicht mehr gedrueckt / Waitms 50 'wartet wegen Tastenprellen bei Loslassen / End If / Loop ' / End

## LED an/aus am ATtiny13 Version 3
' LED an/aus / ' LED wird bei Tastendruck abwechselnd an- bzw. ausgeschaltet / ' / ' In: Portb.3 Taste / ' Out: Portb.0 LED / ' / $regfile = "attiny13.dat" / $crystal = 1200000 / $swstack = 10 / Config Pinb.3 = Input / Taste Alias Pinb.3 'WICHTIG: PIN... nicht port... fuer EINGABE / Portb.3 = 1 'Pullup-Widerstand / Config Portb.0 = Output 'Portb.0 als Ausgabe / Led Alias Portb.0 'Definition von Aliasnamen / Do / Debounce Taste , 0 , Umschalten , Sub 'Abfragen, ob Taste neu gedrueckt wurde und entprellen / Loop ' / End / Umschalten: / Toggle Led / Return