# BASCOM LEDs dimmen (PMW)
## LED dimmen mit PMW
' LED dimmen mit PWM / ' Out: b.1 PWM - Signal an LED / ' / $regfile = "m8adef.dat" 'Chip: ATmega8 / $crystal = 1000000 'Frequenz: 1 MHz / $swstack = 50 / $hwstack = 50 / $framesize = 50 / Config Portb.1 = Output / Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Prescale = 8 , Compare A Pwm = Clear Up / Dim A As Byte / 'hell: / Compare1a = 20 'oder Pwm1a = 20 / Wait 2 / 'dunkler: / Pwm1a = 250 / Wait 2 / Do / For A = 255 To 1 Step -10 / Compare1a = A / Waitms 100 / Next A / For A = 1 To 255 Step 10 / Compare1a = A / Waitms 100 / Next A / Loop / End