# BASCOM Servo mit Timer ansteuern (PMW)
' PWM mit Timer: Servoansteuerung. 2 Servos unabhängig ansteuern. / ' In: - / ' Out: b.1 PWM-Signal 1 (f_PWM ca. 61 Hz -> T_PWM ca. 16 ms) / ' Out: b.2 PWM-Signal 2 (f_PWM ca. 61 Hz -> T_PWM ca. 16 ms) / ' / $regfile = "m8def.dat" 'Chip: ATmega8 / $crystal = 1000000 'Frequenz: 1 MHz / $swstack = 50 / $hwstack = 50 / $framesize = 50 / Config Portb.1 = Output / Config Portb.2 = Output 'fuer PWM/Analogausgabe / Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 8 / Servo1 Alias Pwm1a / Servo2 Alias Pwm1b / Dim Position As Word / Const Links = 895 '2 ms / Const Rechts = 960 '1 ms / Do / Servo1 = Rechts / Servo2 = Rechts / Wait 2 / Servo1 = Links / Servo2 = Links / For Position = Links To Rechts Step 5 / Servo2 = Position / Waitms 100 / Next Position / Loop / End

# BASCOM SERVO mit ATtiny13
Der Servo fährt zwischen zwei Punkten hin und her.
$regfile = "ATtiny13.dat" / $crystal = 9600000 / $hwstack = 10 ' default use 32 for the hardware stack / $swstack = 10 ' default use 10 for the SW stack / $framesize = 20 ' default use 40 for the frame space / Config Servos = 1 , Servo1 = Portb.1 , Reload = 5 / Config Pinb.1 = Output / Enable Interrupts / Do / Servo(1) = 65 / Waitms 300 / Servo(1) = 230 / Waitms 200 / Loop / End