# BASCOM WS2812 Knightrider
## rainbow_ws2812_Knightrider
'------------------------------------------------------------------------------- / ' rainbow_ws2812_Knightrider.bas / '------------------------------------------------------------------------------- / $Regfile = "m88pdef.dat" / $Crystal = 8000000 / $hwstack = 40 / $swstack = 16 / $framesize = 32 / Config RAINBOW=1, RB0_LEN=8, RB0_PORT=PORTB,rb0_pin=0 / ' ^ connected to pin 0 / ' ^------------ connected to portB / ' ^-------------------------- 8 leds on stripe / ' ^------------------------------------- 1 channel / 'Global Color-variables / Dim Color(3) as Byte / R alias Color(_base) : G alias Color(_base + 1) : B alias Color(_base + 2) / 'CONST / const numLeds=8 / '----[MAIN]--------------------------------------------------------------------- / Dim n as Byte / RB_SelectChannel 0 ' select first channel / R = 50 : G = 0 : B = 100 ' define a color / RB_SetColor 0 , color(1) ' update leds / RB_Send / Do / For n = 1 to Numleds-1 / rb_Shiftright 0 , Numleds 'shift to the right all leds except the last one / Waitms 100 / RB_Send / Next / For n = 1 to Numleds-1 / rb_Shiftleft 0 , Numleds 'shift to the left all leds except the last one / Waitms 100 / RB_Send / Next / waitms 500 'wait a bit / Loop

## rainbow_ws2812_KnightriderDual-RGBW
'------------------------------------------------------------------------------- / ' rainbow_ws2812_KnightriderDual-RGBW.bas / '------------------------------------------------------------------------------- / $Regfile = "m88pdef.dat" / $Crystal = 8000000 / $hwstack = 40 / $swstack = 16 / $framesize = 32 / Config RAINBOW = 1 , rgb = 4 , RB0_LEN = 8 , RB0_PORT = PORTB , rb0_pin = 0 / ' ^-- using rgbW leds #### MUST BE FIRST PARAMETER when defined ### / ' ^ connected to pin 0 / ' ^------------ connected to portB / ' ^-------------------------- 8 leds on stripe / ' ^------------------------------------- 1 channel / 'Global Color-variables / Dim Color(4) as Byte / R alias Color(_base) : G alias Color(_base + 1) : B alias Color(_base + 2) : W alias color(_base + 3) / 'CONST / const numLeds = 8 / '----[MAIN]--------------------------------------------------------------------- / Dim n as Byte / RB_SelectChannel 0 ' select first channel / R = 50 : G = 0 : B = 100 : w = 10 ' define a color / RB_SetColor 0 , color(_base) ' update led on the left / RB_SetColor numleds - 1 , color(_base) ' update led on the right / RB_Send / waitms 2000 / Do / For n = 1 to Numleds / 2 - 1 / rb_Shiftright 0 , Numleds / 2 'shift to the right / rb_Shiftleft Numleds / 2 , Numleds / 2 'shift to the left all leds except the last one / Waitms 1000 / RB_Send / Next / For n = 1 to Numleds/2 - 1 / rb_Shiftleft 0 , Numleds / 2 'shift to the left all leds except the last one / rb_Shiftright Numleds / 2 , Numleds / 2 'shift to the right / Waitms 1000 / RB_Send / Next / waitms 500 'wait a bit / Loop

## ATtiny13
'( 1312-WS2812-T13, Test für max. 12 RGB-Led / BENUTZUNG AUF EIGENE GEFAHR / Achtung : Stromquelle Vor Oder Gleichzeitig Mit Der Datenleitung Anlegen! / Zur Sicherheit wird ein 10k in Reihe mit der Datenleitung Din geschaltet. / Das Rgbfeld wird mit Daten gefüllt, / T0H=250-550 + T0L=700-1000 / T1H=650-950 + T1L=300-600 / bedingte Kompilierung für das Maschinensprache-Sub: / MHz= 8 8,0MHz -> 500ns+1000ns/ 875ns+500ns / 9,6MHz -> 417ns+ 833ns/ 729ns+417ns / MHz=12 12 MHz -> 500ns+1000ns/ 916ns+500ns / 16 MHz -> 375ns+ 750ns/ 688ns+375ns / ################################################################################ / ') / Const Mhz = 8 ' 8-10,7MHz 4+ 8/ 7+4 Cyclen / 'Const Mhz = 12 '12-16,9MHz 6+12/11+6 Cyclen / '$PROG &HFF,&H7A,&HFF,&H00' generated. Take care that the chip supports all fuse bytes. / $regfile = "attiny13.dat" / $crystal = 9600000 / $hwstack = 8 / $swstack = 4 / $framesize = 8 / Open "comb.4:9600,8,n,1,inverted" For Input As #2 'B.4 <- com-Daten / Ddrb = 1 'B.0 = &18 , 0 / Declare Sub Send 'asm-Subroutine / Dim Rgbfeld(36) As Byte 'max.12Led -> r0 / Dim Bytmax As Byte : Bytmax = 36 '3*rgb-led -> r17 / Dim Inbyte As Byte 'vom com-Port / Dim Index As Byte 'wie der Name sagt / Do 'Main-Loop / 'aus Dta1 lesen / ' Restore Dta1 : For Index = 1 To Bytmax : Read Rgbfeld(index) : Next Index / 'aus com-Port lesen / ' Inbyte = Inkey(#2) : If Inbyte > 0 Then : Rgbfeld(index) = Inbyte : If Index >= Bytmax Then Index = 1 Else Incr Index : End If / 'Zufallsmuser ausgeben / For Index = 1 To Bytmax : Rgbfeld(index) = Rnd(15) : Next Index : Send : Wait 1 / 'Ampel / ' Restore Dta2 : For Index = 1 To Bytmax : Read Rgbfeld(index) : Next Index : Send : Wait 5 'grün / ' Restore Dta3 : For Index = 1 To Bytmax : Read Rgbfeld(index) : Next Index : Send : Wait 2 'gelb / ' Restore Dta4 : For Index = 1 To Bytmax : Read Rgbfeld(index) : Next Index : Send : Wait 5 'rot / ' Restore Dta5 : For Index = 1 To Bytmax : Read Rgbfeld(index) : Next Index : Send : Wait 2 'rotgelb / Loop / '############################################################################### / Sub Send / push r17 '2 / push r16 '2 / push r0 '2 / Loadadr Bytmax , X 'Bytmax holen / ld r17,x '1 / Loadadr Rgbfeld(1) , X 'Feldadr holen / Nextbyte: / ld r0,x+ '2 / ldi r16,8 '1 / Nextbit: / ' T0H=250-550 + T0L=700-1000 / T1H=650-950 + T1L=300-600 / ' 62,5-137,5 87,5-125 92,9-135,7 75-150 / '4+8/7+4 ------------------------------------- / #if Mhz = 8 '8 MHz-10,76 MHz / Sbi $18 , 0 '2 <- 2 2 / lsl r0 '1 1 1 / brcs Bit1 '1/2 1 2 / Bit0: / cbi $18 , 0 '2 <- 2 / Bit1: / Nop '1 1 1 * ggf. für M8/8M entfernen / dec r16 '1 1 1 / cbi $18 , 0 '2 <- 2 2 / brne Nextbit '1/2 2 2 / #endif / ' 41,7-91,7 58,3-83,3 59,1-86,4 50-100 / '6+12/11+6 ------------------------------------- / #if Mhz <> 8 '12 MHz-16,92 MHz / Sbi $18 , 0 '2 <- 2 2 / nop '1 1 1 / Nop '1 1 1 / lsl r0 '1 1 1 / brcs Bit1 '1/2 1 2 / Bit0: / cbi $18 , 0 '2 <- 2 / Bit1: / Nop '1 1 1 / Nop '1 1 1 / Nop '1 1 1 / dec r16 '1 1 1 / cbi $18 , 0 '2 <- 2 2 / Nop '1 1 1 / nop '1 1 1 / brne Nextbit '1/2 2 2 / #endif / '------------------------------------------------------------------------------- / Waitus 5 / dec r17 '1 / cpi r17,0 '1 / brne Nextbyte '1/2 / '--- / pop r0 '2 / pop r16 '2 / pop r17 '2 / End Sub / '################################################################################ / Dta1: / ' grün rot blau / Data &H0F , &H00 , &H00 'grün / Data &H00 , &H0F , &H00 'rot / Data &H00 , &H00 , &H0F 'blau / Data &H0F , &H0F , &H00 'gelb / Data &H0F , &H00 , &H0F 'cyan / Data &H00 , &H0F , &H0F 'magenta / Data &H0F , &H0F , &H0F 'weiss / Data &H00 , &H00 , &H00 'schwarz / Data &H0F , &H00 , &H00 'grün / Data &H00 , &H0F , &H00 'rot / Data &H00 , &H00 , &H0F 'blau / Data &H0F , &H0F , &H00 'gelb / Data &H0F , &H00 , &H0F 'cyan / Data &H00 , &H0F , &H0F 'magenta / Data &H0F , &H0F , &H0F 'weiss / Data &H00 , &H00 , &H00 'schwarz / Dta2: / ' grün rot blau / Data &H0F , &H00 , &H00 'grün / Data &H00 , &H00 , &H00 / Data &H00 , &H00 , &H00 / Data &H00 , &H00 , &H00 / Data &H00 , &H00 , &H00 / Data &H00 , &H0F , &H00 'rot / Data &H00 , &H00 , &H00 / Data &H00 , &H00 , &H00 / Data &H00 , &H00 , &H00 / Data &H00 , &H0F , &H00 'rot / Dta3: / ' grün rot blau / Data &H00 , &H00 , &H00 / Data &H0F , &H0F , &H00 'gelb / Data &H00 , &H00 , &H00 / Data &H00 , &H00 , &H00 / Data &H00 , &H00 , &H00 / Data &H00 , &H0F , &H00 'rot / Data &H00 , &H00 , &H00 / Data &H00 , &H00 , &H00 / Data &H0F , &H0F , &H00 'gelb / Data &H00 , &H0F , &H00 'rot / Dta4: / ' grün rot blau / Data &H00 , &H00 , &H00 / Data &H00 , &H00 , &H00 / Data &H00 , &H0F , &H00 'rot / Data &H00 , &H00 , &H00 / Data &H0F , &H00 , &H00 'grün / Data &H00 , &H00 , &H00 / Data &H00 , &H00 , &H00 / Data &H0F , &H00 , &H00 'grün / Data &H00 , &H00 , &H00 / Data &H00 , &H00 , &H00 / Dta5: / ' grün rot blau / Data &H00 , &H00 , &H00 / Data &H0F , &H0F , &H00 'gelb / Data &H00 , &H0F , &H00 'rot / Data &H00 , &H00 , &H00 / Data &H00 , &H00 , &H00 / Data &H00 , &H0F , &H00 'rot / Data &H00 , &H00 , &H00 / Data &H00 , &H00 , &H00 / Data &H0F , &H0F , &H00 'gelb / Data &H00 , &H00 , &H00 / 'ENDE