# Mini-Programme für ATtiny13
## LED-Blinker: ATtiny13
'ATtiny13 driving LEDs / $regfile = "attiny13.dat" / $crystal = 1200000 / $hwstack = 8 / $swstack = 4 / $framesize = 4 / Config Portb = Output / Do / Portb.3 = 1 / Toggle Portb.4 / Waitms 500 / Loop / End

## Zeitschalter ATtiny13
'Timer 60 s / $regfile = "attiny13.dat" / $crystal = 1200000 / $hwstack = 8 / $swstack = 4 / $framesize = 4 / Config Portb.4 = Output / Portb.3 = 1 'Pullup / Do / Do / Loop Until Pinb.3 = 0 / Portb.4 = 1 / Waitms 60000 / Portb.4 = 0 / Loop / End

## Weicher LED-Blinker
'LED soft flasher / $regfile = "attiny13.dat" / $crystal = 1200000 / $hwstack = 8 / $swstack = 4 / $framesize = 4 / Dim I As Byte / Dim D As Integer / Config Portb = Output / Config Timer0 = Pwm , Prescale = 1 , Compare A Pwm = Clear Down / Do / For I = 40 To 215 / If I < 128 Then / D = I / D = D * D / End If / If I > 127 Then / D = 255 - I / D = D * D / End If / D = D / 64 / Pwm0a = D / Waitms 60 / Next I / Waitms 800 / Loop / End

## Dämmerungsschalter ATtiny13
'Dämmerungsschalter / $regfile = "attiny13.dat" / $crystal = 1200000 / $hwstack = 8 / $swstack = 4 / $framesize = 4 / Dim U As Word / Config Adc = Single , Prescaler = Auto / Start Adc / Config Portb = 1 'Output B.0 / Do / U = Getadc(3) / If U < 400 Then Portb.0 = 0 / If U > 600 Then Portb.0 = 1 / Waitms 1000 / Loop / End

## Dreiphasen-Blinklicht ATiny13
'Dreiphasen-Blinker 1500ms, 0,67 Hz / $regfile = "attiny13.dat" / $crystal = 1200000 / $hwstack = 8 / $swstack = 4 / $framesize = 4 / Config Portb = Output / Do / Portb.0 = 1 / Waitms 250 / Portb.3 = 0 / Waitms 250 / Portb.4 = 1 / Waitms 250 / Portb.0 = 0 / Waitms 250 / Portb.3 = 1 / Waitms 250 / Portb.4 = 0 / Waitms 250 / Loop / End